## Slide 1: GTKWave技巧
ysyx-23060004
翁江杰

## Slide 2: 眼睛得救了,那么脑细胞呢?
各种稀奇古怪的状态量
难记的控制指令
一眼望不穿的机器码
记不住啊根本记不住!!!

## Slide 3: 先从简单开始
Translate Filter File可能的应用场景
展示芯片内部的状态机状态
翻译一些简单的控制指令
第一个非空白项被视为通常由GTKwave显示的字面值，而行中的其余项则是替换文本。每当遇到此文本时（如果filter被启用），它将用右侧文本替换左侧文本。右侧项的前导和尾随空白将被移除。
Translate Filter File的格式

## Slide 4: 先从简单开始
学以致用 试试翻译翻译部分控制指令
错误的写法
这才是正确的实现

## Slide 5: Translate Filter File 翻译文件
邪术?typedef enum

## Slide 6
Translate Filter Process
好用又不难
Translate Filter Process的概览
不停计算的函数
标准输入输出作为入参出参
动态产生翻译内容
机器码反汇编

## Slide 7
GTKwave视角下的翻译程序
GTKWAVE视角
Translate Filter Process的流程
不停计算的函数
标准输入输出作为入参出参
动态产生翻译内容
机器码反汇编

## Slide 8
程序视角

## Slide 9
注意事项
翻译程序
程序的通用结构
一行输入一行输出
刷新缓冲区

## Slide 10
确定ELF文件的位置
FTRACE实践
代码浅析
通过环境变量传参

## Slide 11
代码浅析

## Slide 12
FTRACE实践
缺点明显
没有波形合并的功能
缩小一点就什么都看不见了
使用左右方向键跳转依然是跳转到下一pc位置

## Slide 13
Transaction Filter Process
更强大的工具
Transaction Filter Process的概览
波形的重新绘制
vcd格式波形作为输出和输出
翻译事务 如AXI的各个过程
可视化UART的输出

## Slide 14
VCD文件概述
事务翻译
会用到的内容
$comment args "args" $end 用于传参
$comment max_seqn 1 $end 记录波形数量
$var wire 8 1 val[7:0] $end 标记各波形具体信息
$enddefinitions $end 定义部分结束,开始输出波形
$comment data_end ... $end 结束
#x 波形改变的时间
B00000 1 标识符为1的信号的值改为b00000
VCD格式分析 https://zhuanlan.zhihu.com/p/574630454
IEEE.1364-2005 http://staff.ustc.edu.cn/~songch/download/IEEE.1364-2005.pdf

## Slide 15
输出的格式
事务翻译
$name 这条波形的名称
Mxxx 标记点.(我用不了,不知道为什么)
#time val 波形改变的时间,值
$next 标记下一条波形开始
$finish 结束输出

## Slide 16
输出的要求
事务翻译
必须在gtkwave输出完成后再输出返回的内容
否则gtkwave存在卡死的风险

## Slide 17
FTRACE实践

## Slide 18
FTRACE实践

## Slide 19
X11 Color name
有趣的功能
https://en.wikipedia.org/wiki/X11_color_names
可用的名字可以在src/rgb.c中找到
三个filter都能用

## Slide 20: 谢谢
ysyx-23060004
翁江杰
wjj20040520@163.com